Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок на текущий ремонт инфекционного кабинета МУЗ «Рубцовская ЦРБ»

Перечень работ по текущему ремонту инфекционного кабинета МУЗ «Рубцовская ЦРБ»

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проемы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,084 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1176 |
| 3 | Изоляция дверного блока изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 4 | Блоки дверные полной заводской готовности с окраской | м2 | 11,76 |
| Раздел 2. Полы |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,33 |
| 6 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,296 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,328 |
| 8 | Разборка покрытий полов: мозаичных | 100 м2 покрытий | 0,05 |
| 9 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,328 |
| 10 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,328 |
| 11 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 12 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,29 |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 17 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтусов | 0,19 |
| Раздел 3. Внутренняя отделка |
| 18 | Очистка вручную набелов и масляных красок со стен, откосов, потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,23 |
| 19 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |
| 20 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,48 |
| 21 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,025 |
| 22 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,042 |
| 23 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 24 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,04 |
| 25 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м: из керамического кирпича | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,58 |
| 26 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,16 |
| 27 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 потолка | 0,38 |
| 28 | Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка | 0,0385 |
| 29 | Панель пластиковая | шт | 8 |
| 30 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |
| 31 | Заделка дверных проемов с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами | 100 м2 проемов | 0,014 |
| 32 | Изготовление короба из гипсоволокнистых листов с креплением на металлический каркас для заделки сантехнических труб | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,002 |
| 33 | Изоляция покрытия стены изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 34 | Выравнивание поверхностей потолков смесью "Волма-слой" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,427 |
| 35 | Выравнивание поверхностей стен, дверных откосов смесью "Волма-слой" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |
| 36 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен, откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,68 |
| 37 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,427 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,54 |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 42 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,52 |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,09 |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |
| 46 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1,76 |
| 47 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 35 |
| 48 | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 96 |
| 49 | Кабель ВВГ 2*1,5 | м | 25 |
| 50 | Кабель ВВГ 3*4 | м | 20 |
| 51 | Распредкоробка | шт | 10 |
| 52 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 53 | Щиток осветительный | шт | 1 |
| 54 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 55 | Выключатель | шт | 6 |
| 56 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |
| 57 | Розетка двойная | шт | 6 |
| 58 | Розетка одинарная | шт | 3 |
| 59 | Светильники в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,11 |
| 60 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 61 | Светильник в подвесных потолках | шт | 11 |
| 62 | Светильник настенный | шт | 2 |
| 63 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный (лампы бактерицидные) | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 5. Прочие |
| 64 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,058 |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 5,8 |
| 66 | Перевозка грузов: расстояние перевозки 10км | 1 т | 5,8 |